## Slide 1
DONANIM STAJI · GÖMÜLÜ SİSTEMLER
ESP32: Gömülü
Sistemlere Giriş
Donanım stajı için hazırlanmış pratik bir rehber — GPIO'dan kablosuz iletişime, boot süreçlerinden sensör entegrasyonuna kadar ESP32'nin tüm kritik konuları.
Hazırlayan: Osman Melih Gümüş · 21.07.2026

## Slide 2
İÇİNDEKİLER
1
Genel Tanıtım ve Teknik Özellikler
2
Pin Yapısı, GPIO ve Pinout Detayları
3
FreeRTOS ile Çoklu Görev Yönetimi
4
Analog (ADC/DAC) ve Dijital I/O
5
Haberleşme Protokolleri: UART · I2C · SPI · PWM
6
Kablosuz İletişim: WiFi · Bluetooth · ESP-NOW
7
Güç Hatları, Regülatör, Boot / Reset / Upload
8
Sensör Metodolojisi ve Canlı Demo
2
ESP32 — Gömülü Sistemlere Giriş

## Slide 3
BÖLÜM 1
ESP32 Nedir? Genel Bakış
ESP32, Espressif Systems tarafından geliştirilen dual-core, 240 MHz işlemcili, entegre Wi-Fi ve Bluetooth özellikli bir mikrodenetleyicidir. Arduino ve Raspberry Pi arasında kalan güçlü bir seçenek.
240 MHz
Dual-core işlemci
520 KB
Dahili SRAM bellek
WiFi + BT
Entegre kablosuz
4 MB
Harici Flash
3.3V
GPIO lojik seviyesi
3
ESP32 — Gömülü Sistemlere Giriş

## Slide 4
BÖLÜM 2
GPIO Pin Yapısı ve Görevleri
ESP32'nin 38 pini farklı işlevlere sahiptir. Her pin birden fazla fonksiyon üstlenebilir — doğru pin seçimi projenin başarısını doğrudan etkiler.
1
Genel Amaçlı GPIO
Kullanım: GPIO 0–19, 21–23, 25–27, 32–39 arası pinler dijital giriş/çıkış olarak kullanılabilir.
Sadece Giriş: GPIO 34–39 sadece giriş (output yok).
2
Güç ve Toprak Pinleri
3.3V: Sensör beslemesi için.
5V: USB'den besleniyorsa aktif.
GND: Ortak toprak bağlantısı.
3
Özel Fonksiyonlu Pinler
GPIO 0: Boot modu.
GPIO 2: Dahili LED.
GPIO 15: Boot sırasında LOW olmalı.
4
ESP32 — Gömülü Sistemlere Giriş

## Slide 5
BÖLÜM 2
Anahtar Pinout Detayları — 38 Pin Module
Power: 3.3V, GND ve VIN 5V giriş.
ADC Girişleri: GPIO 32–39 (ADC1), 0, 2, 4, 12–15, 25–27 (ADC2).
DAC Çıkışları: GPIO25 (DAC1) ve GPIO26 (DAC2).
I2C: SDA GPIO21, SCL GPIO22.
SPI: SD2 GPIO9, SD3 GPIO10, CMD GPIO11, CLK GPIO6, SD0 GPIO7, SD1 GPIO8.
UART: TX0/RX0 GPIO1/GPIO3, TX2/RX2 GPIO17/GPIO16.
Touch Pinleri: T0–T9 → GPIO 4, 0, 2, 15, 13, 12, 14, 27, 33, 32.
5
ESP32 — Gömülü Sistemlere Giriş

## Slide 6
BÖLÜM 3
FreeRTOS ile Çoklu Görev Yönetimi
ESP32'nin dual-core mimarisi, birden fazla görevi (task) gerçek zamanlı olarak paralel yürütmek için FreeRTOS işletim çekirdeğini kullanır.
6
ESP32 — Gömülü Sistemlere Giriş

## Slide 7
BÖLÜM 3
FreeRTOS'un Temel Yapı Taşları
TA
Task
Her bir işlem (sensör okuma, motor sürüşü, Bluetooth haberleşmesi) kendi içinde sonsuz döngüsü olan bağımsız bir fonksiyon olarak yazılır.
SC
Scheduler
FreeRTOS'un beynidir. Hangi görevin ne zaman çalışacağına, ne kadar süre işlemciyi kullanacağına karar verir.
PR
Priority
Her göreve bir öncelik verilir. Yüksek öncelikli bir görev (örn. acil stop butonu) tetiklendiğinde, düşük öncelikli görev anında durdurulur.
QU
Queue
Görevlerin birbiriyle güvenli şekilde veri alışverişi yapmasını sağlayan "mesaj kutuları"dır.
S/M
Semaphore /
Mutex
Aynı donanım kaynağına (örn. aynı I2C hattı) iki farklı görevin aynı anda erişip çakışmasını önleyen kilit mekanizmalarıdır.
7
ESP32 — Gömülü Sistemlere Giriş

## Slide 8
BÖLÜM 4
Analog ve Dijital I/O
Analog Özellikler
ADC (Analog-to-Digital Converter)
Kısaca: Gerçek dünyadaki analog bir sinyali (voltajı), ESP32'nin anlayabileceği dijital bir sayıya dönüştürür.
ADC1: GPIO 32–39 (WiFi'den bağımsız, tercih edin)
ADC2: GPIO 0,2,4,12–15 (WiFi aktifken kullanmayın)
Çözünürlük: 12-bit (0–4095), 3.3V referans
DAC (Digital-to-Analog Converter)
Kısaca: ADC'nin tam tersi. Dijital bir sayıyı fiziksel bir analog voltaja dönüştürür. Pinler: GPIO 25 ve 26 — ses, dalga formu üretimi için kullanılır.
⚠ ADC2 + WiFi çakışması en sık yapılan hata — ADC1 kullanın!
Dijital I/O ve Touch Pinler
Dijital Giriş / Çıkış
Destek: Her GPIO dijital okuma/yazma destekler
Mantık: HIGH / LOW (0V / 3.3V) mantığıyla çalışır
Touch (Dokunmatik) Pinler
Pinler: GPIO 0, 2, 4, 12–15, 27, 32–33
Mantık: Kapasitif dokunmatik algılama — buton yerine dokunmatik yüzey
Not: Touch sensörleri pull-up/pull-down dirençleriyle kullanın
8
ESP32 — Gömülü Sistemlere Giriş

## Slide 9
BÖLÜM 5
Haberleşme Protokolleri (1/2): UART · I2C
UART
UART — Asenkron Seri Haberleşme
Saat (Clock) hattı barındırmayan asenkron bir seri haberleşme birimidir.
Baud Rate: İki cihazın anlaşabilmesi için haberleşme hızının (örn. 115200 / 9600) önceden koda eşit tanımlanması gerekir.
2 Hat: TX (Transmit) veri gönderir, RX (Receive) veri alır.
Bağlantı: Çapraz yapılır — Cihaz 1'in TX'i, Cihaz 2'nin RX'ine bağlanır.
I2C
I2C — Senkron, Adresli Haberleşme
Sadece 2 kablo ile birden fazla entegrenin birbiriyle haberleşmesini sağlayan senkron bir protokoldür.
2 Hat: SDA (Serial Data) verinin, SCL (Serial Clock) zamanlama sinyalinin aktarıldığı hattır.
Adresleme: Hat üzerindeki her sensörün/cihazın benzersiz bir adresi vardır (örn. 0x68).
Mantık: Master, konuşmak istediği adresi hatta yayınlar; sadece o adresteki cihaz cevap verir → 2 kabloya onlarca sensör bağlanabilir.
9
ESP32 — Gömülü Sistemlere Giriş

## Slide 10
BÖLÜM 5
Haberleşme Protokolleri (2/2): SPI · PWM
SPI
SPI — Yüksek Hızlı, Full-Duplex
Ekran, SD kart, hızlı hafızalar gibi yüksek hızlı veri transferi gerektiren durumlar için tasarlanmış senkron ve full-duplex (aynı anda alma/verme) bir protokoldür.
MOSI / SDO: Ana cihazdan yan cihaza veri çıkışı.
MISO / SDI: Yan cihazdan ana cihaza veri girişi.
SCLK: Saat sinyali.
CS (Chip Select): Hangi cihazla konuşulacağını seçen pin — adresleme yoktur; CS'i LOW yapılan cihazla konuşulur.
PWM
PWM — Analog Hissi Veren Dijital Sinyal
Açılımı: Pulse Width Modulation (Sinyal/Darbe Genişlik Modülasyonu).
Mantık: ESP32'nin dijital pinleri sadece iki değer üretebilir: 0V (LOW) veya 3.3V (HIGH) — ara bir değer (örn. 1.65V) üretilemez.
Teknik: Pin, gözün/cihazın fark edemeyeceği kadar hızlı (saniyede binlerce kez) açılıp kapatılarak ortalama bir voltaj "taklit edilir".
Kullanım: LED parlaklığı, motor hızı gibi analog hissi gereken kontrollerde kullanılır.
10
ESP32 — Gömülü Sistemlere Giriş

## Slide 11
BÖLÜM 6
Kablosuz İletişim: WiFi, Bluetooth & ESP-NOW
W
WiFi (802.11 b/g/n)
STA (istemci) ve AP (erişim noktası) modu. Web sunucusu, MQTT, OTA güncelleme için kullanılır. ADC2 pinlerini bloke eder.
B
Bluetooth Classic & BLE
BLE (düşük enerjili BT) pil dostu. Sensör verisi aktarımı ve mobil uygulama bağlantısı için ideal. Eşzamanlı WiFi + BLE çalışabilir.
E
ESP-NOW
Espressif'in özel protokolü. WiFi olmadan cihazlar arası doğrudan iletişim. Düşük gecikme, düşük güç — çoklu düğüm ağları için mükemmel.
11
ESP32 — Gömülü Sistemlere Giriş

## Slide 12
BÖLÜM 7
Güç Hatları, Regülatör ve Boot Süreci
Kritik Bilgiler
VIN: 5–12V giriş, dahili LDO regülatör 3.3V'a çevirir
3.3V pin: Regüleli çıkış — maksimum ~500mA çekebilirsiniz
GPIO 0: Boot'ta LOW → Flash modu (yükleme), HIGH → Çalışma modu
EN / RST: Active LOW, reset için toprağa çekin
GPIO 12: Boot'ta HIGH olmalı — flash voltajı belirler
⚠ GPIO 6–11 flash çipiyle bağlantılı — kullanmayın!
12
ESP32 — Gömülü Sistemlere Giriş

## Slide 13
BÖLÜM 7
Güç Hatları, Regülatör ve Boot Süreci
USB
5V
Regülatör
(AMS1117 vb.)
5V → 3.3V
3.3V
Hat
ESP32
Modülü
Akım Limiti
Regülatörün verebileceği maksimum akımın üzerine çıkan yükler (servo, motor, çoklu LED şeridi) beslendiğinde voltaj düşer, kart resetlenebilir. Bu tür yükleri harici güç kaynağından besleyin.
Brown-out Detector
WiFi vericisi kısa süreli ani akım çeker; güç hattı yeterince stabilize edilmemişse voltaj anlık düşer ve ESP32 kendini resetler ("brown-out" hatası). Çözüm: besleme hattına yeterli değerde decoupling kapasitör eklemek.
⚠ GPIO 6–11 flash çipiyle bağlantılı — kullanmayın!
13
ESP32 — Gömülü Sistemlere Giriş

## Slide 14
BÖLÜM 8
Sensörlerle Çalışma: Pratik Kurallar
Bağlantı Prensipleri
Voltaj: Sensör besleme voltajını kontrol edin (3.3V vs 5V)
Pull-up: I²C sensörlerde pull-up direnç (4.7kΩ) SDA/SCL'ye ekleyin
ADC: Analog sensörlerde ADC1 pinlerini tercih edin (GPIO 32–39)
Kondansatör: Uzun kablolar için decoupling kondansatör (100nF) ekleyin
Datasheet: Timing diyagramlarını mutlaka okuyun
Yaygın Sensörler
DHT22
GPIO (dijital)
MPU6050
I²C (GPIO 21/22)
HCSR04
GPIO (trigger/echo)
14
ESP32 — Gömülü Sistemlere Giriş

## Slide 15
BÖLÜM 8
Canlı Demo: MPU6050 → ESP-NOW → LED
İki ESP32 arasında router'a ihtiyaç duymadan, ESP-NOW ile doğrudan kablosuz haberleşme: hareket verisi bir cihazdan diğerine anlık olarak aktarılır.
ESP32
VERİCİ
MPU6050
(İvme + Jiroskop)
I2C (SDA/SCL)
Cihaz A — Hareket verisini okur
ESP32
ALICI
LED
GPIO (dijital çıkış)
Cihaz B — Veri geldiğinde LED yanar
ESP-NOW
(router'sız, düşük gecikme)
Çalışma Akışı
1. MPU6050, I2C üzerinden ivme/jiroskop verisini Cihaz A'ya iletir.
2. Cihaz A, veriyi ESP-NOW paketi olarak Cihaz B'nin MAC adresine gönderir.
3. Cihaz B paketi aldığı anda GPIO çıkışını HIGH yaparak LED'i yakar.
Gerekli Malzemeler
Donanım: 2× ESP32 DevKit, 1× MPU6050, 1× LED + direnç, jumper kablolar
Kütüphane: Wire.h (I2C), esp_now.h, Adafruit MPU6050
Not: Alıcının MAC adresi vericinin peer listesine önceden eklenmelidir.
15
ESP32 — Gömülü Sistemlere Giriş

## Slide 16
BÖLÜM —
Özet: ESP32'de Başarılı Olmanın Anahtarları
01
Pin seçimini doğru yap
ADC1 > ADC2, GPIO 6–11 ve flash pinlerinden kaçın, boot pinlerini bil.
02
Datasheet'i referans al
Her sensör ve protokol için teknik dokümanı oku — timing, voltaj, pinout.
03
WiFi + ADC çakışmasını unutma
WiFi aktifken ADC2 kullanma. ADC1 (GPIO 32–39) her zaman güvenli.
04
Boot modunu kontrol et
GPIO 0 LOW = yükleme modu, HIGH = çalışma modu. Yanlışsa kod yüklenmez.
05
ESP-NOW'u keşfet
WiFi altyapısı olmadan çoklu cihaz haberleşmesi için güçlü ve hafif bir seçenek.
16
ESP32 — Gömülü Sistemlere Giriş

## Slide 17
SORULAR?
Teşekkürler — ESP32 ile iyi projeler!
Kaynaklar: Espressif ESP32 Datasheet & Technical Reference Manual · espressif.com